Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

Toimetis 09-1

Eesti veemajanduse ülevaade

aruande VEEKASUTUS alusel

2008. aasta andmeil

1. osa. Andmetabelid ülevaate juurde

Maaja Narusk, Lembit Jürimägi

Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn

telefon 673 7568, faks 656 4071

e-kiri:   info@ic.envir.ee

Tallinn  2009

Veebis avaldatu toimetis on võrdväärne trükitud toimetisega.

Viitamisel kasutada pealkirja ja aadressi www.keskkonnainfo.ee

SAATEKS

2008. aasta Eesti veemajanduse ülevaate aluseks on aruanne VEEKASUTUS.  Aruande vormi aluseks on keskkonnaministri määrus Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete  ulatus ja aruande  esitamise kord  23.12.2004. nr ja käskkiri  Bottom of Form

Veekasutuse aruandevormi koostamine, andmete edastamine ja koondaruande koostamine.  6.12.2005 nr 10.  Aruandevormi tehti mõned täiendused, mis tulenesid vajadusest täpsustatud andmete järele.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses andmed töödeldakse ja tehakse kättesaadavaks soovijaile, nende seas ka Statistikaametile, mis avaldab need oma andmebaasides internetis.

2009. aasta alguses moodustati Keskkonnaamet. Töö ümberkorraldamise käigus koondati mitmeid töökohti. Töölt lahkus mitmeid kogenud spetsialiste. Allesjäänute hulgas jaotati tööpiirkonnad ümber. Aruande kontrollimise ajal 2009.aasta esimeses kvartalis juhtus mitmel pool, et spetsialistid suhtlesid ettevõtetega alles esimest korda. Kõik see mõjutas aruande koostamist.

Andmete kogumiseks on välja töötatud veebipõhine aruandevorm. Veebipõhine aruandevorm on seotud Eesti looduse infosüsteemiga EELIS, mis on omakorda sisendandmeid töötlevaks osaks Keskkonnaregistrile. Süsteemid kasutavad ühiseid põhiandmete (nt puurkaevud, veekogude jms) nimekirju ja klassifitseerimise andmeid.

Tabelite   lugemine

Arvude täpsus tabeleis on ülearu suur. Ümardamine on jäetud kasutaja teha vastavalt tema vajadusele. Samal ajal võib esineda väiksemaid lahkuminekuid summades just ümardamise tõttu.

Valdade ja asulate kaupa esitatud tabelites on vallasisesed linnad ja alevid eraldi välja toodud valla andmete järel. Seega maakonna summa ei võrdu veeru summaga maakonna ulatuses.

Tabelites, kus andmed esitatakse vesikondade kaupa, on vesikond veepoliitika raamdirektiivi (VRD) mõistes, mis erineb geograafias kasutatud vesikonna mõistest.

Tabelites, kus esitatakse reostuskoormus, sisaldab Narva ja Piusa jõe ning Peipsi järve vesikonna reostuskoormus ainult Eesti poolsel valgalal asuvate veekasutajate reostuse andmeid.

Tabelite koostamisel, kus andmed esitatakse haldusüksuste järgi, kasutasime Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit ( EHAK).

Kokkuvõtteid tegevusalade kaupa ei ole tehtud. Suurem osa tööstusi on seotud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Eraldiseisvate reoveelaskmetega tööstusi on väga vähe ning nende esiletoomine võib põhjustada moonutatud arusaamu tööstusreovee hulgast.

Veevõtt väljaspool linna asuvatest veehaaretest on näidatud veehaarde tegelikus kohas tabelites 2.1; 2.3. Veekasutamine on samuti näidatud tegelikus veekasutamise kohas. Selletõttu võib esineda juhuseid, kus linna kohta veevõtt on väiksem kui veekasutus, st veevõtt toimub naabruses asuva valla alal. Sama kehtib ka kanalisatsiooni väljalaskmete kohta.

Varasematel aastatel sisaldas mõiste  kaevandusvesi nii kaevanduste kui karjääride kuivendamisel väljapumbatud vett. Viimastel aastatel käsitleme neid eraldi. Neist põlevkivi kaevandustest ja karjääridest pumbatud veehulga mõõtmistäpsus on parem võrreldes muu piirkonnaga. Turbakarjääride kohta on kogutud karjäärivee kvaliteedi kohta andmeid, veehulgad on sageli puudu mõõtmise keerulisuse tõttu.

Koondtabelites vaatasime eraldi Narva elektrijaamade jahutusvett. See vesi on sisuliselt korduvkasutuses olev vesi. Pealegi vesi juhitakse veekogusse tagasi ilma tema omadusi muutmata. Eesti andmeid teiste riikidega võrreldes selgus, et Narva elektrijaamade vee suur hulk on üldises statistikas eksitav. Samal ajal, kui tahame näidata, kuidas veevaru on kasutatud, peab veevõtt jahutuseks olema aruandega kajastatud. Veebilansi huvides peab ka veeheide olema näidatud.

Sama eksitav on kaevanduse- ja karjäärivee osa heitveest. Sisuliselt ei ole tegemist heitveega. Ka mitmetes teistes riikides ei loeta seda heitveeks. Statistilised andmed oleksid ilmekamad ja sisuliselt õigemad, kui kaevandusvett heitvee hulka ei arvata. Andmeid kaevandus- ja karjäärivee hulga ja omaduste kohta loomulikult korjatakse.

Samas, kui veevõtus näidatakse kaevandus- ja karjäärivett (surve põhjaveele) ja heitvee hulgas ei näidataks, siis võib pealiskaudsel vaatlemisel tekkida mulje, et tegemist on veekaoga. Käesolevas aruandes on heitvesi mitmes tabelis koos kaevandus- ja karjääriveega, edaspidi otsime lahendust nende eraldamiseks. Esimese astme puhastuse all on suurem osa kaevandus- ja karjäärivesi. Väiksem osa on sademevesi. Sademevee jälgimine on eriti oluline sadamates, kus naftasaaduste sattumine vette võib olla suur. Samas näeme, et sadamates on sademevee puhastamiseks kaasaegsed õlipüünised.

Heitvee tabelites on eraldi veeruna toodud reovesi, mis on olulisim osa heitveest. Reovesi on võrreldes kaevandus- ja sademeveega paremini mõõdetud. Sademevett on raske mõõta ning ta on sageli arvutatud sademete ja territooriumi pindala kaudu.

Valitsuse määruse  “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” muutmisega kadus nõue alla 5 m3 ööpäevas heitvee immutamiseks pinnasesse  veekasutusloa järgi. (16.02.2006 nr 46 (RT I 2006, 10, 67). Sellega kadus ka kohustus esitada veekasutuse aruandes seda osa.  Väikeste lautade osa on kiiresti vähenenud, suuremate juurde on aga viimastel aastatel ehitatud üle 1100 sõnnikuhoidla. Lautade töötajaskond on väike, nende tekitatud reovesi viiakse asulate reoveepuhastitele.